Ruthinium®

Group

Dental Manufacturing S.p.A.

Κωδικός.: sccobhr.doc

Έντυπο Τεχνικών Δεδομένων

DDR/7231/60/165

ΧΡΩΜΙΟΚΟΒΑΛΤΙΟ RUTHINIUM

Αναθεώρηση Δεδομένων: Νοέμβριος 2004

Ονομασία:

CROMO COBALTO HARD

Περιγραφή:

Επίστρωση χρωμοκοβαλτίου μολυβδαινίου κατάλληλη για τήξη επαγωγής.

Σύσταση: 	Το κράμα περιέχει τουλάχιστον 85% της μάζας του κοβάλτιο-χρώμιο.
Όψη:	Στερεό με χρώμα ασημί γκρίζο.

| Ιδιότητα | Μονάδα μέτρησης | Τιμή | Τύπος Ανάλυσης | Εσωτερική Δοκιμασία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Όψη/φυσική κατάσταση στους 20°C | / | στερεό |  |  |
| Απόχρωση | / | ασημί γκρι |  |  |
| Οσμή | / | άοσμο |  |  |
| Περιοχή τήξης | °C | 1.360-1.385 |  |  |
| Θερμοκρασία χύτευσης | °C | 1.460 |  |  |
| Επιμήκυνση | % | 6,0 |  |  |
| Αντοχή εφελκυσμού | MPa | 850 |  |  |
| Συντελεστής ελαστικότητας | GPa | 230 |  |  |
| Σκληρότητα Vickers | HV | 370 |  |  |
| Πυκνότητα | g/cm3 | 8.35 |  |  |
| Οπτική εξέταση | / | σύμφωνα |  | Dental/DDR/8247/1 |

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν βασίζονται σε όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Δεν είμαστε σε  θέση να γνωρίζουμε όλες τις εφαρμογές των προϊόντων και τις συνθήκες της εργασίας μας. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για χρήση των προϊόντων με σκοπό διαφορετικό από όσα ενδείκνυνται. Αυτό το έντυπο ακυρώνει και αντικαθιστά οιαδήποτε προηγούμενη έκδοση